# План-конспект занятия

# Дата:

# Класс: Учащиеся 1,2 классов.

# Тема: Инструменты.

# Цели занятия:

Обучающая:

Познакомить учащихся с различными инструментами, а также объяснить, как правильно пользоваться инструментами.

Развивающая:

Развить умение и навыки работы с инструментами.

Воспитательная:

Воспитать такие качества как: экономические, экологические, аккуратность и т.д.

Профориентационная:

Научить учащихся правилам пользования различных инструментов, что нужно преподавателю для его профессии.

Оборудование: линейка, циркуль, треугольник, карандаш, ножницы.

Наглядные пособия: плакаты, методические пособия, технологические карты.

Тип занятия: теоретический.

# Время: 90 мин.

# Ход занятия

| № п./п. | Ход занятия | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация учащихся Пригласить учеников в кабинет. Приветствие учащихся. Проверить готовность ребят к занятию. Проверить присутствующих. | 3 мин. |
| 2 | Сообщение темы и цели занятия Сейчас я тему занятия напишу на доске. На сегодняшнем занятии мы познакомимся подробнее с разными инструментами, которыми вы будете пользоваться или уже пользовались при изготовлении моделей. | 2 мин. |
| 4 | Объяснение нового теоретического материала, закрепление новых знаний Ножницы - это инструмент, использующийся для резки тонкого материала с приложением небольших усилий. К примеру, ими режут: бумагу, картон, металлическую фольгу, тонкий пластик, еду, ткани, веревки и провода. В отличие от ножа, ножницы состоят из двух шарнирных лезвий. Большинство ножниц не очень острые; они просто рассекают материал между двумя лезвиями. Механически, ножницы состоят из двух рукояток с болтом в качестве точки опоры. Для резки толстого или тяжелого материала, механические преимущества рукояток могут быть усилены, положив материал для резки как можно ближе к точке опоры. К примеру, если прилагаемая сила (т.е. рука) в два раза дальше от точки опоры (например, при резке бумаги), сила, давящая на предмет будет в два раза больше силы, действующей на ручки ножниц. Приступая к работе, прежде всего, подготовьте ваше рабочее место и все, что вам потребуется для изготовления намеченного изделия, посмотрите внимательно, все ли готово к работе, проверьте наличие основных и вспомогательных инструментов и материалов. Правила работы с ножницами: Работайте хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы. Ножницы кладите кольцами к себе. Следите за движением лезвий во время резания. Не оставляете ножницы раскрытыми. Передавайте ножницы кольцами вперед. Не машите ножницами, не подносите к лицу. Используйте ножницы по назначению. После окончания работы кладите ножницы в футляр. Храните ножницы всегда в определенном месте. Линейка - знакомый нам со школьной скамьи инструмент для измерения расстояния (для чего на ней нанесены деления), а также для проведения прямых линий. Существует много разновидностей линеек. Для геометрических построений это прямые линейки, угольники, фигурные (лекала, трафаретные). Масштабная линейка применяется при необходимости перевести размеры из одного масштаба в другой, для проверки прямолинейности и плоскости поверхностей пользуются проверочной линейкой. Транспортир - тоже разновидность линейки, применяется для измерения углов. Бывают линейки из мягких или гнущихся материалов - "сантиметр" и рулетка. Рейсшина - специальная линейка с поперечной головкой на одном конце. При черчении рейсшину прижимают головкой к торцу чертежной доски, что позволяет проводить параллельные линии с отклонением не более 1мм на 1000мм длины. Самое главное в качественной линейке - абсолютно точная и четкая шкала делений. Ластики. Немаловажная вещь в черчении – ластик. Этот небольшой кусочек винила или каучука, будучи некачественным, может испортить результат нескольких часов кропотливого труда, поэтому к выбору ластика надо подходить не менее тщательно, чем ко всем остальным чертежным принадлежностям. Чаще всего используются комбинированные - для стирания карандаша и коррекции работы тушью. Ластики для туши обладают микропористой структурой, в их порах находится растворитель туши - он одновременно растворяет тушь и стирает ее. Циркули бывают нескольких типов: разметочный, или делительный, для снятия и перенесения линейных размеров; чертежный или круговой, для вычерчивания окружностей диаметром до 300мм; пропорциональный, позволяющий изменять масштаб снимаемых размеров. Кронциркуль служит для вычерчивания окружностей диаметром от 2 до 80мм. Чертежный штангенциркуль - для вычерчивания окружностей диаметром свыше 300мм. Карандаши. Различные виды механических карандашей с тонкими стержнями подходят для профессиональной работы карандашом. Механические карандаши избавляет их пользователя от необходимости постоянно отвлекаться на заточку карандашей. Во время объяснения учащимся нового материала демонстрировать, показывать все. Учащимся предлагается ответить на вопросы: 1. как поняли тему? 2.объясните, что такое рейсшина? 3. какие типы циркулей вы знаете? 4. какое значение у масштабной линейки? Хорошо, я вижу, вы разобрались с сегодняшней темой. Молодцы!!! | 63 мин. |
| 5 | Подведение итогов занятия. Проводится беседа по усвоению нового материала, ученикам задаются вопросы. | 17 мин. |
| 6 | Уборка рабочих мест. Каждый учащийся должен убрать за собой мусор. | 5 мин. |